G E R Ä T E K U N D E

I.) Schutzausrüstung :

a) persönliche Mindestausrüstung :

1.) Feuerwehr-Schutzanzug :

dient zum Schutz gegen :	- mechanische Einwirkungen ( Stechen, Schneiden )

- Wärmestrahlung

- heißen Wasserdampf

- brennende oder glühende Teile und Funken

- chemische Einwirkung

- besitzt Warnwirkung

Für die Prüfung und Instandhaltung ist jeder Feuerwehrangehörige selbst zuständig.

2.) Feuerwehr-Helm mit Nackenschutz :

dient zum Schutz gegen :	- Verletzungen durch herabfallende Teile

- Verletzungen durch Anstoßen an Kanten und Ecken

- Verbrennungen von Kopf und Nacken durch herab-

fallende oder abtropfende brennende, glühende,

heiße Teile

Für die Prüfung und Instandhaltung ist jeder selbst in Verbindung mit dem Gerätewart

verantwortlich.

3.) Feuerwehr-Schutzhandschuhe :

dient zum Schutz gegen :	- Schnitt- und Stichverletzungen

- Abschürfungen und Rißwunden

- Verbrennungen durch Wärmestrahlung, durch Be-

rühren heißer oder brennender Teile

- chemische Einwirkung

Bei Verletztenversorgung ist es zum Schutz vor einer eventuellen HIV-Infektion

ratsam, unter den Schutzhandschuhen die bekannten Gummihandschuhe zu tragen.		Für die Prüfung und Instandhaltung ist jeder selbst zuständig.

4.) Feuerwehr-Sicherheitsschuhwerk :

dient dem Schutz gegen :	- Verletzungen der Zehen und des Vorfußes durch

herabfallende Gegenstände

- Stichverletzungen der Fußsohle durch Hineintreten

in spitze Gegenstände

- Verletzungen durch Umknicken

- Verbrennungen des Fußes

- elektrischen Strom

Für die Prüfung und Instandhaltung ist jeder selbst in Verbindung mit dem Gerätewart

verantwortlich.

b.) Spezielle persönliche Schutzausrüstung :

1.) Feuerwehr-Haltegurt :

dient :	- zur eigenen Sicherheit an absturzgefährdeten Stellen

- zur Sicherung auf Leitern

- zum Retten von Personen

- zum Selbstretten

Die Gebrauchsdauer liegt bei 20 Jahren nach Herstellungsdatum.

Eine Sichtprüfung hat nach jeder Benutzung durch den Gerätewart zu erfolgen.

2.) Feuerwehr-Beil mit Schutztasche :

Das Feuerwehr-Beil ist ein Handwerkzeug mit Schneide, Spitze und Gummigriff.

Es dient :	- als Brech- und Stemmwerkzeug

- zum Öffnen von Feuerwehr-Sicherheitsschlössern durch die Spitze,

z. B. : an trockenen Steigleitungen, Feuerwehrzufahrten, usw.

Für die Prüfung und Instandhaltung ist der Gerätewart zuständig.

3.) Augen- und Gesichtsschutz :

Wir unterscheiden : 	- Augenschutzgeräte : Klappvisiere, Schutzbrille

- Schutzschilde

- Schutzschirme, -hauben

Für die Prüfung und Instandhaltung ist jeder selbst zuständig.

4.) Fangleine mit Tragebeutel :

dient als Rettungs-, Sicherungs- oder Signalleine.

Für Prüfung und Instandhaltung ist jeder zuständig; eine Sichtprüfung ist nach jedem

Gebrauch durchzuführen. Beschädigungen sind sofort dem Gerätewart zu melden.

5.) Feuerwehr-Überjacke :

dient dem Schutz vor Nässe und Kälte.

6.) Warnkleidung : ( = Warnwesten )

dient zur Eigensicherung im Straßenverkehr.

Für Prüfung und Instandhaltung ist der Gerätewart verantwortlich.

Einsatzhinweis : Warnwesten sind immer über der Schutzkleidung zu tragen, auch bei

Nomex-Jacken !

7.) Schnittschutz : ( = Beinlinge )

= zusätzliche Beinkleidung mit Schnittschutzeinlage.

Schützt im Beinbereich vor Schnittverletzungen durch Motorsäge.

Tragweise : über Schutzanzughose.

Zuständig für die Prüfung und Instandhaltung ist der Gerätewart.

8.) Atemschutzgerät :

Wir unterscheiden :	- umluftabhängige = Filtergeräte

- umluftunabhängige = Preßluftatmer, Behältergeräte,

Regenerationsgeräte.

Für Prüfung und Instandhaltung ist der Atemschutzgerätewart verantwortlich.

c.) Sonderschutzkleidung :

1.) Hitzeschutzkleidung :

a) Form I : besteht aus : 	- Kopfhaube mit Sichtgitter und Schulterschutz

- Handschuhen mit langen Stulpen

dient dem Teilkörperschutz gegen : 	- Wärmestrahlung

- Flammen

- glühende oder heiße Teile

b) Form II : besteht aus : 	- Mantel, einschließlich Kopfhaube mit Sichtscheibe

- Handschuhen mit langen Stulpen

dient dem erweiterten Teilkörperschutz gegen : - siehe a)

c) Form III : besteht aus : 	- Vollschutzanzug, einschließlich Kopfhaube mit

Sichtscheibe

- Handschuhen mit langen Stulpen

- Hitzeschutzstiefeln mit Hitzebeständiger Sohle

dient dem Vollkörperschutz gegen : - siehe a)

Einsatzhinweis : Der Hitzeschutzanzug Form III darf nur in Verbindung mit umluft-

unabhängigem Atemschutzgerät getragen werden.

Die Einsatzzeit ist begrenzt durch extreme Arbeitsbedingungen :

- hohe Temperaturen

- Tragen von Atemschutzgerät

- Einschränkung der Bewegungsfreiheit

- Gewicht der Schutzausrüstung

2.) Ölschutzkleidung :

a) für Teilkörperschutz :

besteht aus : - Gummischürze

- Gummistiefeln

- Gummihandschuhen

dient dem Schutz vor : - Mineralölen

- brennbaren Flüssigkeiten

b) Vollkörperschutz

besteht aus : - Kopfhaube mit Sichtgitter und Schulterschutz

- Latzhose

- Gummistiefeln

- Handschuhen

dient zum Schutz vor : - Mineralölen

- brennbaren Flüssigkeiten

- Stichflammen

3.) Chemieschutzanzug :

= einteiliger Schutzanzug mit Sichtscheibe, Handschuhen und Stiefeln.

dient dem Vollkörperschutz gegen :	- Säuren

- Laugen

- brennbaren Flüssigkeiten

- Dämpfen

- Gase

- Kontamination durch radioaktive Stoffe

Einsatzhinweis : siehe Hitzeschutzkleidung Form III

4.) Kontaminationsschutzkleidung :

a) Teilkörperschutz :

besteht aus : 	- Kopfhaube

- Handschuhe mit langen Stulpen

dient dem Schutz vor Kontamination durch radioaktive Stoffe

b) Vollkörperschutz :

besteht aus :	- einteiligem Kontaminationsschutzanzug mit Kapuze

- Handschuhe mit langen Stulpen

dient dem Schutz vor Kontamination durch radioaktive Stoffe

Einsatzhinweis : - nur in Verbindung mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät

- bietet nur Schutz vor Verschmutzung durch radioaktive Stoffe,

nicht vor radioaktiver Strahlung.

II.) Kleinlöschgeräte :

a) tragbare Feuerlöscher ( DIN 14406 )

sind Geräte :	- Die ein Löschmittel enthalten, das durch Innendruck ausgestoßen und auf

einen Brandherd gerichtet werden kann.

- Die getragen und von Hand bedient werden können; und im betriebsbereiten 			  Zustand eine Masse von nicht mehr als 20 kg haben.

- mit einer Mindestfunktionsdauer von 15 Sekunden.

- Die tragbaren Feuerlöscher werden nach der Art des Innendruckaufbaus beim Löschmittel-

ausstoß in vier Gruppen eingeteilt :

1.) Dauerdrucklöscher :

sind Löscher, die aus einem Löschmittelbehälter bestehen, der Löschmittel und Treibgas 	     aufnimmt. Hierbei sind die Löschmittel keine Gase im Sinne der Druckbehälterverordnung.	2.) Aufladelöscher :

sind Löscher, die aus zwei Behältern bestehen; und zwar aus dem Löschmittelbehälter	     und dem Treibgasbehälter. Wird eine Verbindung zwischen beiden Behältern hergestellt	     ( z.B.: durch Öffnen eines Ventils oder durch Zerstören einer Absperrscheibe ), so tritt das

Treibgas aus dem Treibgasbehälter in den Löschmittelbehälter. Der Löschmittelbehälter

wird „aufgeladen“. Treibgasbehälter sind zur Aufnahme eines unter Druck stehenden

Treibgases ( z.B.: Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, Preßluft ) bestimmt und werden im oder	     am Löschmittelbehälter von Aufladelöschern angebracht.

3.) Gaslöscher :

sind Löscher, aus einem Löschmittelbehälter bestehend, die das Löschmittel, das ein

Druckgas gemäß Druckbehälterverordnung ist, aufnimmt. Die Gaslöscher können neben 	     dem Löschmittel ein zusätzliches Treibgas enthalten.

4.) Löscher mit chemischer Druckerzeugung :

sind Löscher, bei denen nach Inbetriebnahme der Überdruck im Löschmittelbehälter über	     eine chemische Reaktion unter Abspaltung von Treibgas erreicht wird.

Diese Feuerlöscherart findet kaum noch Anwendung.

- Unterscheidung von Feuerlöschern nach Art des Löschmittels :

1.) Wasserlöscher : 	- Löschmittel = Wasser

- Treibmittel = Druckluft oder Stickstoff

2.) Schaumlöscher :	- Löschmittel = Wasser - Schaummittel - Gemisch

- Treibmittel =	Druckluft oder Stickstoff

3.) Pulverlöscher :	- Löschmittel = Pulver ( Verschiedene Arten )

- Treibmittel = Druckluft, Stickstoff oder Kohlensäure

4.) Kohlendioxidlöscher :	- Löschmittel und Treibmittel = Kohlendioxid

Einsatzhinweis : In engen, kleinen Räumen ist der Einsatz eines Kohlendioxidlöschers

nicht ratsam, da das Kohlendioxid den Sauerstoff verdrängt.

Die Prüfung und Instandsetzung : mindestens alle zwei Jahre durch Sachkundigen.

b) Kübelspritze / Einstellspritze :

- die Kübelspritze ist ein tragbares Löschgerät mit einer von Hand betriebenen, doppelt

wirkenden Kolbenpumpe ( Saugen und Drücken zugleich ). Sie dient zum Ablöschen von

Kleinbränden. Die gebräuchlichste Kübelspritze hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern

und besitzt einen 5 Meter langen D-Druckschlauch.

Mit dem Pumpwerk müssen 10 Liter Wasser in 55 Sekunden verspritzt werden können. Bei

waagerechtem Austritt des Löschstrahles muß eine Wurfweite von 7 bis 10 Metern erreicht

werden.

- Die Einstellspritze ist praktisch eine Kübelspritze ohne Kübel. Das Pumpwerk wird hierbei in

ein Gefäß gestellt; der außen stehende Rohrfuß, der vom Fuß einer einzelnen Person be-

lastet wird, dient dem sicheren Betrieb der Einstellspritze.

Vorteil : Es können beliebige Gefäße, auch mit größerem Wasservorrat verwendet werden.

c) Feuerpatsche :

- ist ein Löschgerät zum Ausschlagen von Brandnestern. Sie wird hauptsächlich bei Gras-,

Wald- und Heidebränden eingesetzt. Sie besteht aus gefächerten, dünnen Metallstreifen an

einem ca. 2 Meter langen Stiel.

d) Löschdecke :

- dient zum ersticken von Flammen, als Löschgerät bei kleinen Bränden ( z.B.: Labor, Küche,

usw. ) und zum Einhüllen brennender Personen. Sie hat eine Größe von 1,6 x 2.0 Meter und

besitzt angenähte Taschen.

Einsatzhinweis : Die Löschdecke ist nur trocken einzusetzen, da sonst eine Verbrühungs-

gefahr besteht.

III.) Wasserführende Armaturen :

a) Armaturen zur Wasserentnahme :

1.) Saugkorb ( DIN 14362 ) :

- Zweck : 	Entnahme von Wasser aus offenen Gewässern

- Aufbau :	- Gehäuse mit Rückschlagventil :

- zur Erhaltung der Wassersäule

- zum Entleeren der Saugleitung

Bei Ausfall der Entlüftungsvorrichtung ist so auch ein Befüllen der Pumpe

und der Saugleitung von oben möglich.

- Festkupplung

- Saugdruckdichtung

- Schutzsieb : verhindert das Eindringen größerer Schmutzkörper

- Größen : 	A, B, C. Bei der Feuerwehr gebräuchlichste Größe ist A, mit oder ohne

Schnellkupplungsgriffen.

Sonderausführung :

- Kellersaugkorb : überall dort, wo Flüssigkeiten nahezu bis auf den Boden abgesaugt

werden müssen, eignen sich Kellersaugkörbe. Sie haben im Gegensatz zu den normalen

Saugkörben keine seitlichen Eintrittsöffnungen. Das zu fördernde Wasser gelangt nur

durch Öffnungen an der Unterseite in die Armatur, so daß ein Absaugen bis auf 15 mm

möglich ist. Der schräge Abgang gestattet eine bessere Schlauchführung durch Keller-

öffnungen.

2.) Standrohr ( DIN 14375 ) :

- Zweck : 	Entnahme von Wasser aus dem Wasserleitungsnetz über Unterflurhydranten

- Aufbau :	- Standrohroberteil, drehbar, mit Niederschraubventilen

- Festkupplungen, Größe B

- Standrohrunterteil mit Rohr und Griffstück mit Stopfbuchse ( ermöglicht,

Drehbarkeit von Ober- und Unterteil zur Anpassung der Schlauchabgangs-

richtung )

- Standrohrfuß mit Klauenmutter und Dichtring

Das Standrohr darf höchstens 7,2 kg wiegen und nicht länger als 1050 mm sein ( Aus-

nahme Baden-Württemberg ). Es muß so konstruiert sein, daß bei einem geöffneten Aus-

laß und einem Förderstrom von 1600 l/min höchstens ein Druckverlust von 1 bar auftritt.

Einsatzhinweis : Beim Standrohr soll ein Abgang leicht geöffnet sein, wenn das Standrohr

auf den Unterflurhydranten aufgesetzt wird, damit sich beim Öffnen des Unterflurhydranten

kein Luftpolster im Standrohr bilden kann. Nach dem Schließen des Unterflurhydranten soll

ein Abgang des Standrohres leicht geöffnet bleiben, damit das Wasser aus Standrohr und

Unterflurhydrant über die Entleerungsbohrung des Unterflurhydranten abfließen kann.

Nach Gebrauch des Standrohres ist die Klauenmutter bis zum Anschlag nach unten zu

drehen.

3.) Wasserstrahlpumpe ( DIN 14422 ) :

- Zweck :	zur Förderung von Wasser und zum Leerpumpen eines Raumes oder Gegen-.			standes ( Lenzen ).Außerdem zur Förderung schmutziger und schlamm-

haltiger Flüssigkeiten.

- Aufbau :	- Pumpengehäuse mit : 	- Bodensieb

- Treibdüse mit Sieb ( verhindert Verstopfen )

- Fangdüse

- C - Festkupplung ( Eingang )

- B - Festkupplung ( Ausgang )

-Funktion :	Läßt man aus einer Treibdüse Druckwasser mit hoher Geschwindigkeit aus-

strömen, so entsteht um die Düsenöffnung herum ein Unterdruck. Das die

Treibdüse umgebende Förderwasser strömt infolge der entstehenden Saug-

wirkung zur Düsenmündung und wird dort vom Druckwasser in das Fangrohr

mitgerissen. Im Fangrohr vermischt sich das Druckwasser mit dem Förder-

wasser. Ein Absaugen ist bis auf eine Eintauchtiefe von 20 mm möglich.

Der Eingangsdruck soll zwischen 3 und 8 bar liegen.

Einsatzhinweis : Wasserstrahlpumpen dürfen nur in Verbindung mit einem Rückschlag-

ventil und einem Rohrbelüfter an die Trinkwasserleitung ( Hydrant ) direkt angeschlossen

werden ( deshalb nur mit Zwischenschaltung einer Feuerlöschkreiselpumpe )

4.) Rückflußverhinderer :

- Zweck : 	verhindert das Rücksaugen von Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung

- Aufbau :	- Gehäuse mit Rückschlagventil

- Rohrbelüfter

- C - Festkupplung

- B - Festkupplung mit drehbarem Knaggenteil

- Funktion :	Der Rückflußverhinderer wird mit einem B - Knaggenteil mit Gewindestutzen 			an den Hydranten bzw. an das Standrohr angekuppelt. Dabei muß der Rohr-

belüfter oben sein, damit im Bedarfsfall Luft in die Schlauchleitung ein-

strömen kann. Durch das Rückschlagventil wird bei Druckabfall im Rohrnetz

sofort die Druckwasserleitung mit Hilfe einer Feder abgesperrt. Gleichzeitig

wird über den Rohrbelüfter die Druckwasserleitung belüftet; es  kann also kein

Unterdruck entstehen. Dadurch entleert sich die Druckwasserleitung zwischen

Hydrant ( Standrohr ) und Wasserstrahlpumpe zum tieferliegenden Raum,

also zur Wasserstrahlpumpe. Liegt die Schlauchleitung höher als der Hydrant, 			so muß der Rückflußverhinderer an der höchsten Stelle eingebaut werden,

damit er ordnungsgemäß funktioniert.

b) Armaturen zur Wasserfortleitung :

1.) Kupplungen :

1.1) Druckkupplung, Saugkupplung :

zur Verbindung von Schläuchen, Leitungen, Armaturen und Geräten.

Druckkupplung : wasserdicht

Saugkupplung : wasser- und luftdicht

1.2) Festkupplung :

zu finden an Geräten, Armaturen, Leitungen; sind nicht beweglich

1.3) Blindkupplung :

Als Schutz bei Zu - und Abgängen

1.4) Übergangsstücke :

zum Verbinden, Reduzieren oder Erweitern von Druckleitungen

Größen : A - B, B - C, C - D

2.) Sammelstück ( DIN 14355 ) :

Das Sammelstück führt zwei Schlauchleitungen gleichen Drucks oder mit nur geringen

Druckunterschieden zu einer Leitung zusammen. Hauptsächlich werden sie benutzt, um

eine bzw. zwei von Hydranten oder Verstärkerpumpen kommende Schlauchleitungen am

Saugstutzen der Feuerlösch-Kreiselpumpe anzuschließen.

Ausführung : übliche Größe A - BB ( 1 A-Abgang und 2 B-Zugänge ); selten : B - CC

Höchstgewicht : 3,6 kg

Funktion : 	Durch eine mit dem Wasserdruck gesteuerte Ventilklappe kann der nicht be-

nutzte Zugang druckdicht abgeschlossen werden. Hierbei legt sich die Klappe

auf einen an jedem Eintritt befindlichen Dichtring. Auch zwei ankommende

Schlauchleitungen können vom Sammelstück zu einer vereinigt werden.

Herrscht in beiden ankommenden Leitungen der gleiche Druck so „steht“ die

Rückschlagklappe mittig.

3.) Druckbegrenzungsventil ( DIN 14380 )

Aufgabe :	Bei zu plötzlichem Öffnen oder Schließen der Absperrorgane an Pumpen,

Verteilern oder Strahlrohren treten in der Schlauchleitung Druckstöße auf.

Diese können das 2- bis 3-fache des Betriebsdruckes erreichen und die

Schläuche zum Platzen bringen. Dadurch würde die Wasserförderung unter-

brochen und der Feuerwehreinsatz empfindlich gestört.

Das Druckbegrenzungsventil soll Druckstöße schnell und sicher abfangen.

Hierzu wird es in die B-Leitung vor den Verteiler eingebaut und auf ca. 6 bar

eingestellt. ( Der Druck am Strahlrohr soll 5 bar betragen. ) Bei der Wasser-

förderung über größere Entfernungen ( mit Verstärkerpumpen ) soll das Ventil

vor jede Pumpe gesetzt und auf ca. 2,5 bar eingestellt werden.

Ausführung : Größe B mit Kolben- oder Membranventil

Funktion :	Steigt der Druck in der B - Leitung ca. 0,5 bar über den eingestellten An-

sprechdruck, so öffnet sich innerhalb kürzester Zeit ein Nebenauslaß und

läßt das zuviel geförderte Wasser über eine B-Festkupplung und den hier an-

gekuppelten B-Schlauch seitlich ins Freie abfließen.

4.) Verteiler ( DIN 14345 )

Aufgabe :	Er hat die Aufgabe, das ankommende Löschwasser aus einer B-Leitung in

drei Leitungen zu verteilen und diese getrennt voneinander zu öffnen bzw.

zu schließen. ( In Sonderfällen in umgekehrter Richtung anwendbar. )

Ausführung : Größen : B - CBC, mit Übergangsstück B - C; entweder mit Niederschraub-

ventilen oder mit Kugelhahnventilen ( nicht mehr genormt, da Ge-

fahr von Druckstößen )

Funktion :	ankommende B - Leitung wird durch Öffnen der Niederschraubventil auf 3 C-

bzw. auf 2 C- und 1 B-Leitung verteilt.

5.) Stützkrümmer ( DIN 14368 )

Aufgabe :	In Verbindung mit einem BM-Strahlrohr wird der Stützkrümmer verwendet,

um die zwangsläufig auftretenden Rückdrücke zum Teil in Richtung Boden

( durch festen Standplatz der Strahlrohrführer ) abzuleiten.

Für den Rest-Rückdruck muß jedoch immer noch eine gewisse Rückkraft der

Haltemannschaft aufgebracht werden. Durch das „ Hilfsmittel“ Stützkrümmer

sind nur noch 2 Personen am Strahlrohr mit Stützkrümmer erforderlich.

Er kann auch verwendet werden, um Schlauchleitungen über scharfe Mauer-

kanten oder Fensterbrüstungen zu führen.

Ausführung : Eingang B-Festkupplung; Ausgang B lose Kupplung (B-Knaggenteil, drehbar)

Am Krümmerbogen (130°) ist eine Öse zum Befestigen einer Leine ange-

bracht. Die Verzahnung an der Innenseite soll ein Abgleiten beim Einsatz des

Stützkrümmers an scharfen Kanten verhindern. Max. Gewicht : 2 kg.

c) Armaturen zur Wasserabgabe :

1.) Strahlrohre ( DIN 14365 ) :

Aufgabe :	Um eine erfolgreiche Brandbekämpfung durchführen zu können, ist der Ein-

satz von genormten Strahlrohren, die wahlweise auf „Vollstrahl“, „Sprühstrahl“

und „Absperren“ einstellbar sind, erforderlich. Aufgrund dieser 3 „Zwecke“

werden sie auch „Mehrzweckstrahlrohre“, Kennbuchstabe „M“, genannt.

Ausführung : Strahlrohre bestehen aus folgenden Teilen : Mundstück, Düse, Handschutz,

Schaltorgan und entsprechender Festkupplung.

Wir unterscheiden B-, C- und D-Strahlrohre.

C - Strahlrohre können auch mit einer sogenannten „Mannschutzbrause“ aus-

gerüstet sein. Hierbei wird der Trupp durch teilweises frühes Austreten des

Wassers vor der Düse/Mundstück in alle Richtungen ( kreisförmig um das

Strahlrohr ) zusätzlich vor Wärmestrahlung geschützt.

Normbezeichnungen von Strahlrohren :

BM = B - Mehrzweckstrahlrohr ( analog für C und D )

CMM = C - Mehrzweckstrahlrohr mit Mannschutzbrause

- Ist das Absperrorgan ( Hebel ) quer zum Strahlrohr gestellt, so ist das

Strahlrohr generell gesperrt.

- Absperrorgan nach vorn = Vollstrahl ( gebündelt, große Wurfweite, hohe

Auftreffwucht )

- Absperrorgan zum Strahlrohrtrupp = Sprühstrahl ( kegelförmig zerstäubt,

geringe Auftreffwucht )

Strahlrohrdurchmesser und Durchflußmengen ( Bei 5 bar Druck ) :

D - Strahlrohr mit Mundstück :		4 mm Durchm. ; 25 l/min

D - Strahlrohr ohne Mundstück :	6 mm Durchm. ; 50 l/min

C - Strahlrohr mit Mundstück :		9 mm Durchm. ; 100 l/min

C - Strahlrohr ohne Mundstück :	12 mm Durchm. ; 200 l/min

B - Strahlrohr mit Mundstück :		16 mm Durchm. ; 400 l/min

B- Strahlrohr ohne Mundstück :	22 mm Durchm. ; 800 l/min

Sonderausführungen :

- Strahlrohr für Kübelspritze : sog. DK-Strahlrohr ( DIN 14405 ); besitzt kein 			   Absperrorgan; nur Vollstrahl; Düsendurchm. 3,5 mm.

- Pistolenstrahlrohr  : Es ist so ausgeführt, daß durch :

- durch die Schrägeinführung des Schlauches die Rückkraft abgeleitet wird

( wie beim Stützkrümmer )

- der Wasserfluß nicht schlagartig abgesperrt wird und damit Druckstöße

vermeidet

- veränderliche Strahlrohrdurchmesser möglich sind

- Voll- und Sprühstrahl abgegeben werden können.

- Wendestrahlrohr (Monitore): Sie sind Strahlrohre, die auf einem    standsicheren Untersatz in der Senkrechten und Waagerechten drehbar aufgebaut sind. Sie sind auch in tragbarer Ausführung erhältlich, bei der die Rückkraft über  einen Unterbau abgeleitet wird. Die Wendestrahlrohre sind - weil die Rückkraft durch einen Unterbau aufgenommen wird - bei großen Mundstückweiten und hohem Druck zur Abgabe von erheblichen Wassermengen	 geeignet. Hierdurch lassen sich große Wurfweiten erzielen.

Funktion :	Zum Löschen und für andere Maßnahmen ( z.B. Niederschlagen von

Dämpfen ) werden Strahlrohre eingesetzt. Die Strahlrohre formen das aus			einer Schlauchleitung austretende Wasser zu einem Wasserstrahl. Der

Durchmesser der Düse kann durch ein abschraubbares Mundstück verändert			werden. Wurfweite und Wurfhöhe des Wasserstrahls sind abhängig vom			Düsen- bzw. Mundstücksdurchmesser, vom Druck am Strahlrohr und von der			Schaltstellung des Strahlrohres. Die Wassermenge pro Minute ( l/min ) wird

durch die Stellung „Voll- bzw. Sprühstrahl“ nicht beeinflußt.

Einsatzhinweis : Strahlrohrabstände : 	Vollstrahl	Sprühstrahl

Niederspannung ( bis 1000 Volt )	   5 m		     1 m

Hochspannung ( über 1000 Volt )	   10 m		     5 m

2.) Hohlstrahlrohr ( DIN 14367 )

Aufgabe : 	Siehe oben

3.) Löschlanzen :

Aufgabe :	Sie werden bei Schwelbränden aller Art eingesetzt.

Ausführung: Sie besteht aus einem zylindrischen Schaft mit Stahlspitzen und Haltegriffen

am Oberteil, einer Absperrung durch Kugelhahn und einer C-Festkupplung.

Länge der Lanze : ca. 160 cm.

Funktion :	Die Lanze wird in das Brandgut hineingestoßen. Die Wasserstrahlen, die aus

vielen Bohrungen am Unterteil austreten, erfassen einen Bereich von 360°.

4.) Einlaufbogen : Er ist ein kurzes Rohr, das an dem einen Ende in einem Winkel von etwa

180° abgebogen ist und an dessen anderem ende eine Festkupplung auf-

gesetzt ist. Beim Füllen von Behältern und dgl. wird der Einlaufbogen an

das Schlauchende angekuppelt und an der Behälterwand eingehängt. Er

verhindert das „Schlagen“ des Schlauches.

d) Armaturen zur Schaumerzeugung :

1.) Zumischer ( DIN 14384 ) :

Aufgabe :	Zumischer für Luftschaum mischen dem Wasser eine bestimmte Schaum-

mittelmenge zu. Da am Strahlrohr meist ein Druck von 5 bar erforderlich ist,

sollte der Zumischer so nahe wie möglich am Schaumrohr in die Angriffs-

leitung gekuppelt werden. Um eine gute Schaumqualität zu erzielen, sollte

er möglichst eine Schlauchlänge vor dem Rohr eingesetzt werden.

Ausführung : - Z 2 mit Festkupplungen C für 200 l/min Wasserdurchfluß

- Z 4 mit Festkupplungen B für 400 l/min Wasserdurchfluß

- Z 8 mit Festkupplungen B für 800 l/min Wasserdurchfluß

Funktion :	Zumischer mit einer Regeleinrichtung haben ein Einstellbereich von 0 - 5 %

Schaummittelzusatz. Ein selbsttätiges Regelventil bewirkt, daß auch bei

wechselndem Wasserdurchfluß und Druckschwankungen bis 2 bar stets der

eingestellte Prozentsatz Schaummittel angesaugt und zugemischt wird. Das

bewirkt eine gleichbleibende Schaumqualität. Eine D-Festkupplung ( oben )

ermöglicht den Anschluß eines D-Ansaugschlauches. Ein gut sichtbarer und

ertastbarer Pfeil gibt die Wasserdurchflußrichtung an.

2.) Schaumstrahlrohre ( DIN 14366 ) :

Aufgabe : 	Das vom Zumischer ankommende Wasser-Schaummittel-Gemisch wird im

Schaumstrahlrohr ( durch Injektor-Prinzip : Querschnittsverringerung, dadurch

höhere Fließgeschwindigkeit, dadurch Unterdruckerzeugung ) mittels Luftein-

trittsöffnungen zu einem fertigen Luftschaum geformt.

Ausführung : Je nach Bauart werden unterschieden :

- kegelförmiges ( älteres ) Schwerschaumrohr : kleine Lufteintrittsöffnungen,

daher „nur“ 7,5-fache Verschäumung

- Zylindrisches Schwerschaumrohr : etwas größere Lufteintrittsöffnungen, als

Bohrungen ausgebildet; meist 15-fache Verschäumung

- kegelförmiges bzw. zylindrisches Mittelschaumrohr : große Lufteintritts-

öffnungen; je nach Größe ( 200; 400; 800 l/min ) 75-fache; 150-fache;

200-fache Verschäumung

- Bezeichnungen :

- Schwerschaumrohr : S 2, S 4, S 8

- Mittelschaumrohr : M 2, M 4, M 8

Der Druck an den Schwerschaumrohren sollte 5 bar; an den Mittelschaum-

rohren 2,5 bar bzw. 5 bar betragen.

d) Zubehör :

1.) Kupplungsschlüssel : zum Öffnen und Verschließen von Kupplungen

2.) Unterflurhydrantenschlüssel : zum Öffnen der Straßenkappe und des Hydranten

3.) Überflurhydrantenschlüssel : zum Öffnen des Fallmantels, der Festkupplung, des

Hydranten; zum Öffnen von Absperrpfosten, Steigleitungen, u.ä.

4.) Schachthaken : zum Öffnen von Abdeckungen verschiedener Art

5.) Arbeitsleine : Sichern der Saugleitung, Anheben des Rückschlagventils, zum Absperren

6.) Schlauchalter : Sichern von Schläuchen

7.) Schlauchtrageriemen : einfaches Tragen von Schläuchen

8.) tragbare Schlauchhaspel : Aufnahme und Verlegen von Schläuchen

9.) Schutzkorb für Saugkörbe : verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln

IV. Feuerwehrpumpen :

Wir unterscheiden fest an- oder eingebaute Pumpen - FP ( Feuerlöschkreiselpumpe ) – und trag-     bare ( von 4 - 6 Mann ) Pumpen - TS ( Tragkraftspritze ).

Größen :  	- 2 / 5 ( Lenzpumpe )

- 4 / 5 ( Lenzpumpe )

- 8 / 8

- 16 / 8

- 24 / 8

- 32 / 8

Erklärung der Bezeichnung : z. B.  TS 8 / 8 = 800 l/min bei 8 bar, TS 2 / 5 = 200 l/min bei 5 bar

V. Schlauchkunde :

Bei der Feuerwehr unterteilen wir in : 	- Druckschläuche

- Druckschläuche S

- Saugschläuche .

1.) Druckschläuche ( DIN 14811 ) :

Druckschläuche lassen sich im ungefüllten Zustand flach falten und rollen. Sie dienen zur

Förderung von Löschmitteln ( z. B. : Wasser, Wasser mit Löschmittelzusätzen, Schaum,

Pulver, usw. ) und in Sonderfällen auch zur Förderung anderer Medien. Für die Förderung

von Pulver und die Fortleitung von Mineralprodukten oder ähnlichem sind Druckschläuche

nur zugelassen, wenn zusätzliche Anforderungen erfüllt werden. Ihre Farbe ist schwarz.

Druckschläuche, die zur Fortleitung von Mineralölprodukten oder ähnlichem verwendet

werden, sind durch Rotfärben der Kupplung zu kennzeichnen. Schläuche mit einer blauen

Außenbeschichtung sind in der Regel gegen Säuren und Laugen beständig.

Allgemeine Anforderungen an Druckschläuche :

- gute Wasserdichtigkeit

- hohe Druckfestigkeit

- glatte Innenwandung

- gute Griffigkeit

- Geschmeidigkeit

- lange Lebensdauer

- geringes Gewicht

- wenig Raumbedarf

- hohe Verrottungsfestigkeit

- geringer Preis

Arten von Druckschläuchen :

- D - Druckschlauch : 	- Innendurchmesser :	25 mm

- Schlauchlänge :	15 m ( 5 m )

- Gewicht :		4,7 kg

- Inhalt :		7,5 l

- Prüfdruck :		12 bar

- C 42 - Druckschlauch :	- Innendurchmesser :	42 mm

- Schlauchlänge :	15 m ( 30 m )

- Gewicht :		6,8 kg

- Inhalt :		21 l

- Prüfdruck :		24 bar

- C 52 - Druckschlauch :	- Innendurchmesser :	52 mm

- Schlauchlänge :	15 m

- Gewicht :		8,3 kg

- Inhalt :		32 l

- Prüfdruck :		24 bar

- B - Druckschlauch :		- Innendurchmesser :	75 mm

- Schlauchlänge :	20 m ( 5, 35 m )

- Gewicht :		19,2 kg

- Inhalt :		88 l

- Prüfdruck .		24 bar

- A – Druckschlauch :		- Innendurchmesser : 	110 mm

- Schlauchlänge :	20 m ( 5 m )

bei der Feuerwehr kaum eingesetzt.

Druckschläuche sind nach Gebrauch  ( Spätestens halbjährlich zu prüfen ).

Nasse Druckschläuche werden einfach, Trockene doppelt gerollt !

2.) Druckschläuche S ( DIN 14817 ) :

Der Druchschlauch S ist ein formbeständiger Schlauch, der auch im aufgerollten Zustand

den Wasserdurchfluß ermöglicht. Er findet vorwiegend bei Schnellangriffseinrichtungen

der Tank- und Trockenlöschfahrzeuge Verwendung. Wird er zur Förderung von Lösch-

pulver verwendet, so müssen Maßnahmen zur Ableitung der statischen Elektrizität ge-

troffen werden. Als Herstellungsmaterial wird Gummi mit Textileinlage verwendet. Seine

Farbe muß Schwarz sein.

Es gibt folgende Größen :	- Druckschlauch S 28 = 28 mm Innendurchmesser

- Druckschlauch S 32 = 32 mm Innendurchmesser

Der Druckschlauch S ist halbjährlich mit einem Gebrauchsprüfdruck von 20 bar zu prüfen.

3.) Saugschläuche ( DIN 14810 ) :

Sie sind Schläuche, die ihre röhrenförmige Form immer beibehalten und bei der

Entnahme von Wasser aus offenen Gewässern, oder bei der Entnahme von Schaummittel

aus Schaummittelkanistern, verwendet werden. Damit ein Saugschlauch diese Vorraus-

setzung erfüllt und beim Erzeugen von Unterdruck nicht zusammenklappt, befindet sich in

seinem Innern eine verzinkte Drahtspirale. Diese ist dann abwechselnd mit vielen dünnen

Gewebe- und Gummischichten umgeben, die ineinander zusammen vulkanisiert sind.

Eine äußere Drahtspirale soll den Schlauch vor mechanischen Beschädigungen schützen.

Bei Saugschläuchen neueren Datums wird auf die Anbringung der äußeren Spirale ver-

zichtet. Ein Saugschlauch muß von innen gegen Wasserdruck und von außen gegen

atmosphärischen Luftdruck dicht sein.

Wir unterscheiden : 	- A - Saugschlauch :	- Innendurchmesser :	110 mm

- Schlauchlänge :	1600 oder 2500 mm

- B - Saugschlauch :	- Innendurchmesser :	75 mm

- Schlauchlänge :	1585 mm

- C - Saugschlauch :	- Innendurchmesser :	52 mm

- Schlauchlänge :	1580 oder 3080 mm

- D - Saugschlauch :	- Innendurchmesser :	25 mm

- Schlauchlänge .	1570 mm

Saugschläuche sind mindestens 1 mal jährlich einer Druck - und Saugprüfung zu unter-

ziehen.

VI. Rettungsgeräte :

a) Tragbare Leitern : sie sind Leitern, die von der Mannschaft getragen, auf Fahrzeugen ver-

laden und beim Einsatz von den Fahrzeugen gehoben werden können.

Genormte Leitern bei der Feuerwehr :

- Klappleiter ( Holz; DIN 14713 )

- Steckleiter ( Holz, Leichtmetall; DIN 14711 )

- Hakenleiter ( Holz mit Haken aus Stahl; DIN 14710 )

- Schiebleiter ( Holz, Leichtmetall; DIN 14715 )

Material, aus dem die Leitern hergestellt werden :

- Holme : Leichtmetall oder Kiefer-, Fichten-, Lärchenholz oder Oregon-Pinie

- Sprossen : kunststoffbeschichtetes Leichtmetall; astfreies Eschenholz

- Beschlag : Leichtmetall, Stahlblech

- Schnappschloß und Sperrbolzen : Stahl

1.) Klappleiter: Sie gehört zur Normbeladung der Fahrzeuge: DL, LF 16, LF 16-TS. Durch

Zusammendrücken der beiden Holme wird die Leiter zusammengeklappt. Die Sprossen

legen sich dabei in Aussparungen der beiden Holme. So zusammengeklappt läßt sie

sich leicht durch winklige Räume und enge Öffnungen transportieren. Auf dem Fahr-

zeug nimmt sie wenig Platz ein.

- Länge : 	zusammengeklappt 3,30 m; aufgeklappt 3,00 m

- Sprossen : 9 Stück; Abstand 30 cm

- Endbeschläge : aus schlag- und stoßfestem Temperguß (zum Einrammen geeignet )

Beschläge verzinkt

- Gewicht : ca. 10 kg

Vornahme ( FwDV 10 ) : Vornahme durch einen Mann; Maschinist und Mann nehmen

die Leiter vom Fahrzeug. Der Mann bringt die Leiter zum

Objekt. Er klappt sie mittels leichtem Aufstoßen auf dem

Boden auseinander, bringt sie in Stellung und steigt auf.

2.) Steckleiter : Sie wird aus bis zu vier Steckleiterteilen zusammgesteckt. Sie ermöglicht

einen Einstieg bis in das 2. Obergeschoß. Ebenso findet sie Verwendung als Bockleiter,

um Zäune, Mauern und andere Hindernisse im Feuerwehreinsatz zu überwinden; um

mittels Fangleine, die über ein aufgelegtes Standrohr geführt wird, eine Menschenrettung

aus tieferen Bereichen ( Gruben, Schächten, etc. ) durchzuführen. Außerdem findet sie

Verwendung als behelfsmäßige Krankentrage. Zur Eisrettung ( das Gewicht des Helfers

wird auf eine große Fläche ( die Leiterteile ) verteilt ) wird sie auch benutzt. Desweiteren

dient sie als Hilfs-Schlauchüberführung, zur Überquerung kleinerer Vertiefungen ( Bäche,

Risse, usw. ) und als provisorische Ölsperre.

Ausführung : Holz oder Leichtmetall. Beide Ausführungen können natürlich miteinander

kombiniert sein.

Gewicht : 	- Leichtmetallausführung : ca. 10 kg

- Holzausführung : max. 14 kg

Zusammengesteckte Leiterteile :

- 1 Teil :	- Länge :			2,70 m

- erreichbare Rettungshöhe :	2,10 m

- 2 Teile :	- Länge :			4,60 m

- erreichbare Rettungshöhe :	3,40 m

- 3 Teile :	- Länge :			6,50 m

- erreichbare Rettungshöhe :	5,00 m

- 4 Teile :	- Länge :			8,40 m

- erreichbare Rettungshöhe :	7,00 m ( 2. OG )

Vornahme :

- durch zwei Trupps : Die beiden befohlenen Trupps nehmen die Steckleiter mit Unter-

stützung des Maschinisten vom Fahrzeug. Die Trupps tragen sie - Leiterfuß voraus -

zum Objekt und legen sie einen Schritt vor dem Objekt unterhalb der Einstiegs-

öffnung ab. Nach Ablegen der Steckleiter erfolgt Kehrwendung. Die oberen Leiterteile

werden bis zum Kopfende der darunterliegenden Leiterteile zurückgenommen und in

diese eingesteckt. Der eine Trupp richtet die Leiter mit Griff an den Holmen auf, der

andere Trupp hilft ziehend am unteren Leiterteil mit. Nach dem Aufrichten steigt ein

Trupp auf und ein. Die Sicherung der Leiter gegen Umstürzen übernimmt der Trupp

im allgemeinen selbst. Der andere Trupp kann dann für andere Aufgaben eingesetzt

werden. Die Zurücknahme der Steckleiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3.) Hakenleiter :

Sie ist eine mit einem abklappbaren Haken zum Einhängen versehene Leiter und dient der

Feuerwehr als Steig- und Rettungsgerät. Hakenleitern können dort eingesetzt werden, wo

andere Leitern nicht oder nur sehr schwierig in Stellung gebracht werden können. Als

Übungsgerät fördert sie die Sicherheit und Gewandtheit im Steigen.

Ausführung : Holme und Sprossen aus Holz; Haken klappbar, aus Stahl ( Präzisionsstahl-

rohr mit 11 aus Winkelstahl aufgeschweißten Zähnen ). In die Innenseite der Holmen ist

ein verzinkter Sicherungsdraht eingelassen, der es ermöglicht daß die Hakenleiter auf Zug

belastet werden kann ( Holme dürfen auf keinen Fall den Boden berühren! )

Gewicht : max. 12 kg; Länge : 4,40 m; erreichbare Rettungshöhe : theoretisch unbegrenzt.

Vornahme : durch zwei Mann. Die dafür bestimmten Männer nehmen die Hakenleiter mit

Unterstützung des Maschinisten vom Fahrzeug. Ein Mann trägt sie, Haken voran und nach

innen gerichtet, zum Objekt. Die Hakenleiter wird am Objekt aufgerichtet, an den Holmen

hochgeschoben und an der vorgesehenen Stelle eingehängt. Beim Einschlagen von

Fensterscheiben nicht nach oben schauen ! Die Männer steigen nacheinander auf. Der

erste Mann steigt ein. Der zweite Mann hantelt die Hakenleiter an den Holmen hoch und

hängt sie im darüberliegenden Geschoß ein. Der andere Mann sichert dabei durch Fest-

halten am Sicherheitsgurt. Beim weiteren Aufsteigen wiederholt sich der Steigvorgang ent-

sprechend. Die Zurücknahme der Hakenleiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.) Schiebleiter :

Sie besteht aus drei aufeinanderlaufenden Leiterteilen ( Die 2-teilige Schiebleiter ist nicht

mehr genormt. ). Die Oberleiter wird zwangsläufig über ein 5 mm starkes Stahlseil beim

Auszug der Mittelleiter mittels 14 mm starkem Hanfseil ausgezogen. Am Kopfteil der

Unterleiter sind mittels Drehgelenken zwei Stützstangen befestigt. Fallhakensicherungen

am unteren Ende der Mittel- und Oberleiter halten die benutzungsbereit ausgezogene

Schiebleiter fest.

Ausführung : Holz oder Leichtmetall; Gewicht : Holzausführung : ca. 100 kg, Leichtmetall-

ausführung : ca. 75 kg. Länge : Transportlänge : 5,50 m, Einsatzlänge : 14,00 m,

Rettungshöhe : ca. 12,20 m ( 3.OG ). ( 2-teilige : Transportlänge : 5,00 m, Einsatzlänge :

8,70, Rettungshöhe : 8,10 m ).

Vornahme : Dreiteilige Schiebleiter durch zwei Trupps. Die beiden Trupps nehmen die

Schiebleiter mit Unterstützung des Maschinisten vom Fahrzeug. Beide Trupps tragen die

Leiter zum Objekt und legen den Leiterfuß im je nach Einstiegshöhe erforderlichen

Abstand vor dem Objekt unterhalb der Einstiegsöffnung ab. Trageweise entweder auf den

Schultern oder im Unterarm, Leiterfuß voraus. Ein Trupp löst die Halteriemen der Stütz-

stangen, nimmt die Stützstangen hoch und sichert den Leiterfuß. Der eine Trupprichtet die

Leiter auf, der andere Trupp hilft durch Ziehen an den Stützstangen. Die Leiter wird senk-

recht gestellt, die Stützstangen stehen seitlich zum Objekt hin. Der eine Trupp sichert die

Leiter an den Stützstangen, der andere Trupp löst das Zugseil, zieht die Leiter auf die er-

forderliche Höhe aus, achtet auf das Aufsetzen der Fallhaken sowie den sicheren Stand

des Leiterfußes und befestigt das Zugseil mit Mastwurf. Die Leiter wird angelegt und die 	     Stützstangen werden seitlich so ausgerichtet, daß ein Durchbiegen und seitliches Ver-

schieben der Leiter vermieden wird. Ein Trupp steigt auf und ein. Der andere Trupp sichert

die Leiter an den Stützstangen. Die Zurücknahme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Zweiteilige Schiebleiter durch zwei Trupps. Entnahme der Leiter siehe oben. Die Trupps

richten die Leiter auf. Die Trupps stellen die Leiter senkrecht. Zwei Mann stützen die Leiter

seitlich, ein Mann steht vor und einer hinter der Leiter. Der hinter der Leiter stehende

Mann löst das Zugseil, zieht die Leiter auf die erforderliche Höhe aus, achtet auf das Auf-

setzen der Fallhaken und befestigt das Zugseil mit Mastwurf. Das Aufsteigen und Sichern

erfolgt wie bei der Steckleiter. Die Zurücknahme der zweiteiligen Schiebleiter erfolgt in

umgekehrter Reihenfolge.

Besonderheiten : Es ist sicherzustellen, daß beim Auseinanderziehen der Schiebleiter

beide Holme sicher am Boden stehenbleiben. Deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen,

daß beim Ausziehen besonders der Leiterfuß durch 2 Personen gesichert wird ( die

Stützstangen bleiben dann ungesichert ). Notfalls müssen weitere Feuerwehrangehörige

die beiden Trupps unterstützen.

Allgemeines zu „tragbaren Leitern“

- Haken- Steck-, Klapp- und Schiebleitern dürfen nur von einer Person zur gleichen Zeit

bestiegen werden.

- Beim Wassergeben von der Leiter aus muß die Leiter am Kopfende befestigt werden.

- Beim Übersteigen der Leiter müssen mindestens 3 Sprossen über die Übersteigstelle

hinausragen.

b) Fangleine ( DIN 14920 )

Die Fangleine zählt zur zusätzlichen persönlichen Ausrüstung gemäß FwDV 4, aber nicht

am Mann, sondern auf dem jeweiligen Löschfahrzeug verladen.

Sie dient der Feuerwehr :	- zum Retten von Personen

- zum Selbstretten

- zur Sicherung von Einsatzkräften und anderen Personen

- als Signalleine

- zum Hochziehen und Ablassen von Geräten

Wesentliche Merkmale :	- Länge : 30 m

- Durchmesser : 10 mm

- Material : Markenpolyester

- Farbe : ungefärbt ( rote Färbung = Arbeitsleine )

- Reißkraft : mindestens 14 kN

- Gewicht : max. 2,5 kg

- Gebrauchsdauer : max. 20 Jahre nach Herstellungsdatum

- Prüfung und Reinigung : nach jeder Benutzung (durch GW)

- Tragweise : im Fangleinenbeutel über der Schulter auf dem

Rücken

Die Fangleine ist vor :	- Nässe ( immer trocken lagern )

- Schmutz, Säuren, und anderen ätzenden Flüssigkeiten,

Ölen, Putzmitteln, Brandstellenglut oder -schutt

zu schützen.

Wenn die Fangleine über scharfe Kanten gezogen werden muß, dann nur mit Zwischen-

legung weicher Materialien.

Personen oder Gegenstände sind gleichmäßig ohne Ruck abzuseilen. Die ruckweise Be-

lastung ist bei kurzer Gebrauchslänge höher als bei langer.

Die Fangleine ist stets im Fangleinenbeutel ( DIN 14921 ) aufzubewahren.

Arbeitsleinen besitzen herabgesetzte Werkstoffeigenschaften. Ausgemusterte Fangleinen

können zu Arbeitsleinen umfunktioniert werden ( farbbeständige Rotfärbung ! ).

Gebrauch von Arbeitsleinen : 	- als Halte- oder Ventilleine

- zu Absperrzwecken

- ähnliches

Zum Einsatz der Fangleine benötigen wir verschiedene Stiche und Knoten :

- Zimmermannsstich : dient zur Befestigung an Geräten, Baukonstruktionsteilen, usw.

besonders wenn Dinge zum Hochziehen angeschlagen werden.

- Mastwurf : um die Fangleine unverschiebbar an einen Pfahl oder dergleichen zu be-

festigen. ( gelegt oder gestochen )

- Halbschlag : dient zum Führen von Gegenständen in Zugrichtung und als Sicherung

von Knoten und Stichen gegen unbeabsichtigtes Lösen.

- Doppelter Ankerstich : wird hauptsächlich beim Hochziehen bzw. Herablassen von

Schlauchleitungen, Äxten, Feuerlöschern, u. ä. verwendet.

- Pfahlstich : ( Rettungsknoten ) Zur Befestigung der Fangleine an Pfählen, Ringen,

oder ähnlichen Bauteilen, wenn diese nicht durch die Schlinge fest um-

schlossen werden müssen.

- Kreuzknoten : zur Verbindung von Leinen

- einfache Schotenstich : zur Leinenverbindung ( mit oder ohne Aufzugsschlaufe )

c) Sprungrettungsgeräte :

Besteht keine Möglichkeit, die zu rettenden Personen über Treppen, Leitern, Nachbar-

dächer in Sicherheit zu bringen, müssen Sprungrettungsgeräte eingesetzt werden.

Sprungrettungsgeräte sind Geräte zum möglichst schonenden Auffangen frei fallender

Personen. Sie werden eingeteilt in :

- mechanische Sprungrettungsgeräte, die nur mit einer Haltemannschaft eingesetzt werden

können: 	- Sprungtuch ( DIN 14151, Teil 1 )

- Sprungpolster ( nicht genormt )

- pneumatische Sprungrettungsgeräte, für die zum Herstellen und Wiederherstellen der

Einsatzbereitschaft eine Bedienmannschaft erforderlich ist.

- Sprungpolster ( DIN 14151, Teil 3 )

Anforderungen :

Beim Gebrauch des Sprungrettungsgerätes muß ausgeschlossen sein :

- ein zu harter Aufprall

- ein Durchschlagen der zu rettenden Person auf den Boden

- ein Herausschleudern aus dem gerät.

Die Rettung einer beliebig großen Zahl von Personen muß in schneller Folge nacheinander

möglich sein. Ein Stellungswechsel während des Einsatzes muß durchführbar sein.

1.) Sprungtuch :

Für das Sprungtuch wird eine Haltemannschaft von 16 Personen benötigt. Es ist, je

nach Einsatzbedingungen, in der Regel für eine Rettungshöhe von etwa 8m verwendbar

Material : lichtbeständige Markenpolyester-Spinnfasern oder Segeltuch

Größe : Die Auffangfläche muß 3500 x 3500 mm betragen. Durch ein zweites Halteseil

muß sich die Auffangfläche auf 3000 x 3000 mm verkleinern lassen.

Gewicht : aus Markenpolyester : max. 20 kg; aus Segeltuch : max. 30 kg

Rüstzeit : Die Zeit, in der das Sprungtuch aus dem Transportzustand einsatzbereit ge-

macht wird, darf max. 30 Sekunden betragen.

Übungen : dürfen nur mit einem Fallkörper ( Sandsack ) mit einer Masse von 50 kg und

aus einer Fallhöhe von max. 6 m durchgeführt werden.

2.) Sprungpolster :

Es besteht aus einer Decken- und Bodenplatte, die an den Rändern miteinander ver-

bunden sind ( zylindrischer Hohlkörper ). Beim Hochheben des Sprungpolsters durch

die Mannschaft ( 6 Personen ) gelangt durch ein Bodenventil Luft in das Innere. Durch

dieses Luftpolster wird die Auftreffwucht aufgefangen.

Material : Kunstfaser

Größe : ca. 3,5 m Durchmesser; 1,4 m Höhe

Gewicht : ca. 24 kg, einschl. Packtasche

Rüstzeit : ca. 30 Sekunden

Übungen : Auch die Vornahme des Sprungpolsters ist sowohl für die zu rettende Person

als auch für die Haltemannschaft nicht ungefährlich. Deshalb muß der Um-

gang hiermit oft geübt werden, wobei speziell die sichere Arbeitsweise der

Haltemannschaft im Vordergrund steht. Es darf nur mit Fallkörpern geübt

werden.

3.) pneumatische Sprungpolster :

Weit verbreitet bei den Feuerwehren ist der „Sprungretter, System Lorsbach“. Dieser

Sprungretter besteht aus einem mit Druckluft gefüllten Schlauchgerüst, das allseitig von

Spezialplanen umschlossen wird. Am unteren Rahmen ist eine Atemluftflasche 6 l /

300 bar Fülldruck, angeschlossen. Schläuche von 200 mm Durchmesser bilden das

elastische Schlauchgerüst, dessen Fülldruck ein Überdruckventil auf 0,3 bar begrenzt.

Material : hochfestes Gewebe, PVC-beschichtet, schwer entflammbar; Schläuche aus

Polyamid-Gewebe

Größe : 3500 x 3500 x 1700 mm; Packmaß: 990 x 550 x 300 mm

Gewicht : 50 kg, einschl. Tragetasche und Flasche

Rüstzeit : Nach Öffnen des Flaschenventils in 30 Sekunden einsatzbereit; nach jeweils

3 Sekunden ist der Sprungretter wieder aufsprungbereit

Übungen : siehe Sprungpolster; Fallkörper aus einer Fallhöhe von max. 12 m

Funktion : Nach dem Öffnen des Flaschenventils wird das Schlauchgerüst mit 0,3 bar

Überdruck gefüllt und richtet sich von selbst auf. Dabei füllt sich der Innen-

raum über die seitlich angeordneten Öffnungen mit Umgebungsluft. Beim

Auftreffen eines Körpers verformt sich das Schlauchgerüst. Das Innen-

volumen der Kammern wird verkleinert und die verdichtete Luft im Innern

entweicht gebremst über die las Drosselquerschnitt ausgelegten seitlichen

Öffnungen. Die Aufsprungfläche gibt nach. Das Schlauchgerüst verformt

sich stets zum Zentrum des Sprungretters hin; dadurch wird ein Abrollen des

Körpers nach außen verhindert. Nach dem Entlasten richtet sich das luftge-

füllte Schlauchgerüst von allein wieder auf. Eine Bedienmannschaft ist er-

forderlich; jedoch keine Haltemannschaft.

d) Wassereinsatzgeräte :

- Kleinboote für die Feuerwehr ( DIN 14961 ) :

- RTB 1 ( Schlauchboot ) : Belastung 700 kg; Gewicht ca. 55 kg

- RTB 2 : Kunststoff- oder Metallboot; Außenbord- ( 20KW ) oder Innenbordmotor

( 150 KW ); Belastung mind. 1000 kg.

- Eisschlitten : passend an RTB 1; in Schalenform; aus Stahlrohr oder GFK; Gewicht

ca. 25 kg. Die Schale ist so geformt, daß sich das RTB 1(Schlauch-

boot ) beim Aufblasen fest anschmiegt und seine Eigenstabilität auf

den Eisschlitten überträgt.

e) Tierrettungsgeräte :

- Tierhebegerät : bestehend aus : 	- Hebe - oder Bauchgurte

- Drei- bzw. Vierfußbock

- Hebegeschirr

- handbetätigter Flaschenzug

- oder maschineller Flaschenzug

- Kleintierfanggeräte :	Kästen und Käfige

- Bienenfanggerät ( DIN 11680 ) : bestehend aus :

- Imkerhut, zerlegbar

- Imkerschleier

- Imkerhandschuhe

- Kasten oder Sack

zum Aufnehmen des Schwarmes

f) Sonstige Rettungsgeräte ( DIN 13040 ) :
		- Bergetuch : aus schwerem Leinen-Segeltuch; 195 cm lang; 70 cm breit, ca. 1,8 kg

- Rettungswanne :	- stapelbar

- aus GFK, Gewicht ca. 23 kg

- ca. 2,10 m lang, 0.67 m breit, 0,25 m hoch

- mit hochgezogenen Wänden

- klappbare Tragegriffe

- 2 Perlongurte mit Ring in der Mitte als ausbalancierte Auf-

hängung

- Kranken transporte-Hängematte :

- zusammenlegbar

- aus Schwergewebeflachsgarn

- 8 Tragegriffe

- Brustgurt mit Klettverschluß

- verstellbares Kopfkissen mit Kopfhaube und Kinnstütze

- Schritt- und Schultergurt und Fußstütze

- Vakuum-Trage mit Rundumgestell :

- 2 m lang, 54 cm breit

- Rettungsfarbe signal-orange

- Gewicht ca. 12 kg

- Isolations-Rettungsdecke :

- schützt Verletzte vor Kälte, Regen und Wind

- aus Polyesterfolie

- Innenseite mit Aluminium beschichtet

- 2,20 x 1,60 m

- Außen goldgelb lackiert

- Gewicht 55 g

- Körperwärme wird reflektiert

- Sicherheitsgurt ( DIN 7470 ) mit Schulter- und Schrittriemen, Gewicht 1,5 kg

VII. Geräte für einfache technische Hilfeleistungen :

Zu den Geräten für einfache technische Hilfeleistungen können gezählt werden :

- Trenngeräte :	- Axt: Holzaxt, Feuerwehraxt

- Feuerwehrbeil

- Flachmeißel mit Fäustel

- Säge : Stichsäge, Zugsäge

- Drahtschere

- Bolzenschneider

- Räumgeräte :	- Einreißhaken

- Schaufel

- Spaten

- Besen

- Hebegeräte : 	- Brechstange

- Hebebaum

- Wagenheber

- Rohre, Hölzer

- hydraulische Winde

Weitere Geräte für einfache technische Hilfeleistungen ( nicht zur Normbeladung gehörend )

werden von vielen Feuerwehren zusätzlich, nach Bedarf, mitgeführt :

- Blechaufreißer : zum Aufreißen von Blechaufbauten; gehärtete Stahlschneide an der einen,

an der anderen Seite eine gehärtete Stoßspitze ( Prinzip: Dosenöffner )

VIII. Sonstige Geräte :

1.) Beleuchtungsgerät, Leitungstrommeln, Zubehör

Gute Beleuchtung ist wichtig für das Erkennen der Gefahren an der Einsatzstelle und zur

Vermeidung von Unfällen. Sie dient außerdem dem zielgerichteten Arbeiten an der

Einsatzstelle.

1.1) Handscheinwerfer : 	- Gerät für Arbeitsplatzbeleuchtung

- Helligkeit in 2 Stufen schaltbar

- Scheinwerferkopf kippbar

- Vorsteckscheibe für Streulicht

- Blinkeinrichtung

- Aufsteckkalotte

- Explosionsgeschützt

- Lademöglichkeit für Batterie

1.2) Kopfscheinwerfer :		- Ausleuchtung des persönlichen Arbeitsbereichs

- Leuchte mit Halterung für Feuerwehrhelm

- Batteriegehäuse mit Halterung für Sicherheitsgurt

- Hände frei zum Arbeiten

- Leuchtet immer in Blickrichtung

- Explosionsgeschützt

- auch als Handleuchte verwendbar

1.3) Arbeitsstellenscheinwerfer :

- Ausleuchtung der Umgebung des Fahrzeugs

- Befestigungsmöglichkeit am Fahrzeug

- Aufsteckzapfen vorne rechts und hinten

- Anschlußkabel mit Stecker

- Steckdose am Fahrzeug 12/24 V

- Vorsteckscheibe für Streulicht

1.4) Flutlichtstrahler :		- großflächige Ausleuchtung von Einsatzstellen

- Leistung 1000 bis 2000 Watt

- Anschlußkabel 10m mit wasserdichtem Stecker

- Stromversorgung durch Stromerzeuger 220 V

- Stative ausziehbar 1,6 bis 3.5 m

- Sturmleinen und Heringe zum Sichern

- Aufnahmebrücke zum Parallelbetrieb von 2 Strahlern

- Licht möglichst von oben

- bessere Ausleuchtung

- Vermeidung von Brandgefahr

- Stecker nur wasserdicht, wenn arretiert

- nach Abschaltung ca. 10 Minuten kühlen lassen

- erst dann abbauen

- Verbrennungsgefahr und Bruch des Glühfadens

1.5) Leitungstrommel :		- Verbindung zwischen Stromerzeuger und Vebraucher

- Trommel aus Kunststoff oder Metall

- bewegliche Trommel mit mind. 30m Leitung

- feste Trommel mit Leitung zum Stromerzeuger

- spritzwassergeschützt

- nicht explosionsgeschützt !!!

- Leitung von Trommel immer abziehen ( Wärmestau )

1.6) Abzweigstück :		- zum Anschluß mehrerer Verbraucher an eine Leitung

- Mehrfach-Abzweigstück aus Kunststoff

- Bajonett-Verschlüsse

- Schutzkappen

- Dichtringe

- nur wasserdicht, wenn Anschlüsse arretiert !

2.) Warngerät :

Warngeräte dienen :		- der Warnung der Verkehrsteilnehmer

- der Kennzeichnung von Gefahrenstellen

- der Sicherung der Einsatzkräfte

Arten : 	- Warndreieck : weist auf Gefahren und Unfallstellen hin

- Warnleuchte : weist auf Gefahren und Unfallstellen hin

- Sicherungsleuchte : rotes Glas, Brenndauer ca. 20 Stunden, Verwendung :

z.B. Sicherung eines Standrohres

- Starklichtfackel : Magnesiumfackel mit Holzgriff, Brenndauer ca. 10 Minuten

- Verkehrsleitkegel : sperrt einen Teil der Fahrbahn

- Warnflagge : für Sicherungsposten am Tage, z.B. bei Schlauchbrücken

- Winkerkelle : nur rot leuchtend !, für Sicherungsposten bei Tag und Nacht

Einsatz :	- Eigensicherung : zur persönlichen Sicherheit Warnweste oder Feuerwehr-

Überjacke tragen.

- Sicherung von kleinen Hindernisssen ( z. B. Standrohr ) durch :

Warndreieck, Warnleuchte, Sicherungsleuchte, Verkehrs-

leitkegel, Sicherungsposten mit Warnflagge

- Sicherung der Einsatzstelle bei Straßen mit Gegenverkehr durch :

Einsatzfahrzeug, Kennleuchte mit blauem Blinklicht, Warn-

blinkanlage, Warndreieck, Warnleuchte, Verkehrsleitkegel,

Sicherungsposten mit Warnflagge

- Sicherung der Einsatzstelle bei Straßen mit Mittelstreifen durch :

Einsatzfahrzeug, Kennleuchte mit blauem Blinklicht, Warn-

blinkanlage, Warndreieck, Warnleuchte, Verkehrsleitkegel,

Sicherungsposten mit Warnflagge und Winkerkelle

- Sicherung der Einsatzstelle bei unübersichtlicher Straßenführung durch :

siehe oben, Abstände aus Sichtgründen vergrößern.

3.) Fernmeldegerät  :

- Sprechfunkverkehr :

Funkgeräte sind die meistbenutzten Fernmeldegeräte bei der Feuerwehr.

Wir unterscheiden :	- Sprechfunkgeräte im 4m-Band :

eingebaut in Fahrzeug oder Einsatzzentrale

Sprechfunkverbindung von Feststation zu Fahrzeug, von Fahrzeug

zu Fahrzeug

- Sprechfunkgerät im 2m-Band :

tragbar, Sprechfunkverbindung von Mann zu Mann

Jedes Sprechfunkgerät hat seinen eigenen Rufnamen. Eine Sprechverbindung zwischen

2m- und 4m-Band - Geräten ist nicht möglich.

- Funkalarmierung :

Wir unterscheiden : 	- laute Alarmierung : Auslösung der Sirene durch Funk

- stille Alarmierung : Auslösung von Funkmeldeempfänger durch

Funk